Multimedia Control System

多媒体中央控制系统统

使用手册

版本：CRE100712-A

请在使用前仔细阅读本说名书，并保管此手册以备查阅

目录

第一章	系统简介	4

1．1	主机+控制面板	4

1．1．1	前面板	4

1．1．2	后面接口板	5

1.2    性能指标	5

1.3 投影控制口/IO口脚位定义说明	6

1.4控制面板	7

2.1    PC应用软件	8

2.1.1中控应用软件：	8

3.1附件	14

第二章	系统连线	14

2．1基本系统连线图：	15

2．2网络系统连线：	15

第三章	常见故障及售后服务	16

3．1常见故障	16

3.2售后服务	16

# 系统简介

基本系统由一体控制主机、PC应用软件和附件组成

前面板是将中控功能表面化，可方便快捷的实现控制功能。面板上共有五种功能区：系统控制区、信号切换区、音量控制区、媒体设备机控制区和电动幕控制区。

系统控制区

系统开启与关闭共用一个按键。系统开启时，系统电源供电，系统处在初始化状态：媒体初始在台式电脑。系统关闭时，电动幕上升、投影机发关机码、电视机发关机码，延时2分钟后系统电源切断。在系统关闭状态时系统开关按键将锁定，如果用户有需要想再次开启系统请长按“系统开关”3秒，系统将再次进入开启模式

多媒体切换区

本系统有4项多媒体设备的切换，分别是：台式电脑、手提电脑、数码展台、模拟视频。可视音频同步切换。

音量控制区

可以控制音量加、减及静音功能

投影\电视机控制区

可控制投影\电视机的开、关和VIDEO、VGA的切换及电视的频道加减。控制方式可选择红外或者232代码。

电动幕控制区

可控制电动幕的上升、下降。

面板接口

前面板还集成了各种接口：VGA、立体声座、USB、RJ45口、国标电源等接口、IR红外仿真学习窗口。其中VGA及音频用于连接手提电脑等带VGA输出的媒体设备，方便演示使用。RJ45网络口与主机背后接口直接导通，当从交换机输出网线连接到背后输入口时，可用面板网络口上网使用。面板USB口与主背面USB口直通可以与台式主机连接，用于U盘等设备连接。

VGA接口

VGA三路输入（台式电脑、手提电脑、数码展台），带宽400MHz，-3dB，最高支持1600X1200、60Hz。两路VGA同步输出；显示器和投影机可以显示相同画面，两路VGA有增益补偿功能，使VGA信号经过长线后，不变暗，不拖尾。

视频接口

视频1路输入，标准RCA接口，带宽100MHz，-3dB，1路输出。

音频接口

线路有2路（台式电脑、手提电脑、），1路混音输出。频响20Hz～20kHz +1/-3dB ,

电脑接口

与电脑COM口相连，可用软件下载投影机控制代码、系统功能设定等操作。（配有串口线）

投影机控制口\IO口

示意图：

一、2脚与投影机232口RXD连接，5脚与投影机232口接地脚连接，可用RS232控制投影机。

二、（6、9脚）红外接口可用红外方式控制投影机。

三、（7、8脚）与电脑电源开关连接用于控制电脑开关

四、(1、4脚) 为可编程IO口 用于连接IC卡读卡器或者讲台门状态检测来达到方便快捷的开启设备或者关闭设备。

电源管理部分

系统电源在系统开机是输出220V电源，电动幕左边为升，右边为降，中间为零线。电源输入为标配220V 7A 电源。

### 1.2    性能指标

- 视频通道：

  - 视频输入通道数			   1个

  - 视频输出通道数			   1个

  - 视频输入/输出阻抗		   75Ω

  - 视频带宽				   100MHz

  - 视频隔离					48db

- 音频通道：

  - 音频输入通道（立体声）			2个

  - 音频输出通道（立体声）			1个

  - 音频带宽						    20Hz-20KHz

- VGA通道

  - VGA输入通道数				        3个

  - VGA监视器输出端口			        1个

  - VGA投影机输出端口			        1个

  - 最高支持的分辨率			   1600 X 1200 85Hz

  - 同步方式						   分离同步

  - 输入/输出阻抗					   75Ω

- 红外线仿真部分

  - 红外输出口				        1路

  - 红外仿真存储			        32k

  - 红外载波恢复精度			 ±0.2KHz

  - 红外脉宽			         80us-64ms

  - 红外脉冲间隔	            80us-800ms

- RS-232C代码自定义录入单元

  - 32k数据存储单元

  - 适用通信协议范围：

4800bps，9600bps，19200bps，38400bps, 56700bps，76800bps,115200bps

  - 每个单元可定义的字节数	512个

  - 可定义的RS-232C输出端口	    1个

- 受控电源管理器

  - 电源主输入	            220VAC(10A Max)

  - 受控电动幕（互锁功能）	  2A(Max)

  - 受控系统电源	         220VAC (3A Max)

  - 受控笔记本电源         220VAC (2A Max)

### 2.1    PC应用软件

PC应用软件是中控调试件，

### 2.1.1中控应用软件：

如图：

  - 需要先打开串口，然后点击导入，会跳出菜单

如图：

选择所需投影机的型号打开，软件会自动设置代码、校验、波特率等参数，点击“传送”即可

如图：

传送成功会提“下载成功”

如图：

- 2.1.2自定义录入232代码

如果是最新型号的投影设备可能会在中控软件自带投影232控制代码中没有，需要查看投影机说明书或询问设备提供商找到所需232代码。

打开软件选择校验、波特率，在输入框里输入代码，代码之间要用空格隔开，然后点击传送即可将代码下载到中控 ，录入完毕关闭串口即可。

- 2.2.3其他设置（用户自定义功能）：

- 如图：在软件界面点击鼠标右键会跳出菜单“投影机预设”与 “其他设置”

点击其他设置会跳出如下菜单：

选择需要的功能点击设置即可，点击“读取配置信息”可以查询系统当前配置信息

其它设置如上操作即可

- 3.1红外学码说明：

1）按住“台式电脑”键6秒后“台式电脑、手提电脑、数码展台”指示灯会亮起

进入学习状态如图：

2）点击需要学习的投影机控制键，如“投影开”

3）用投影机遥控器对面板上IR接收窗，距离为15CM以上最佳  按下对应按键，直到蓝色灯点亮为止，即代码学习完成，

4)点击“投影关”进入下一按键学习，其它操作重复以上即可

5）全部按键学习完成后再次按下““台式电脑””6秒，退出并且保存代码。

如图：

6）系统恢复到学习之前的状态

ID设置说明：

ID设置开关前三位为投影机代码选择开关，第四位为系统联动设置开关

（注意设置开关时请在系统带电状态下进行）

投影机232控制选择方法代码 如图所示：

系统联动设置方法：

以上操作需要在系统带电情况下进行，本系统设计以软件优先为原则，如果通过软件配置系统以后需要重新进行以上操作才可

### 3.1附件

系统附件如下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 220V 10A | 1条 |  |
| 2 | 电动幕连接头线 | RVV0.75 | 1条 |  |
| 3 | 音频线 | ∮3.5/∮3.5 | 1条 |  |
| 4 | 串口线 | DB9 | 1条 |  |
| 5 | 红外线 | 2P | 1条 |  |
| 6 | 光盘 |  | 1张 |  |
| 7 | 保修卡 |  | 1张 |  |
| 8 | 合格证 |  | 1张 |  |

# 系统连线

### 2．1基本系统连线图：

# 常见故障及售后服务

### 3．1常见故障

1．能启动，媒体切换和电动幕控制等都正常，但学习代码后却不能控制设备？

答 ：有的投影机遥控器代码红外长度不同，可能学习时需要的距离也不一样，请按照实际情况可适当调整接收距离，如有问题请致电当地经销商或者公司产品售后服务中心查询，学习结束时一定要退学习状态。

2、投影机232代码录入成功但不能控制，是为什么？

答:1、请仔细检查RS232控制线脚位是否正确，

2、因为投影机的波特率大不相同可能是在录入的时候设置有误，还有有的投影机需要代码校验（如SONY系列），在录入时敬请留意。

我公司将以精良的技术，优质的服务对本产品实施___ ____年保修。望你监督。

# Text boxes

安全操作指南

为确保设备可靠使用及人员的安全，请在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

在设备安装时，应确保电源线中的地线接地良好。确保设备的输入电源的电压与主控机标注所需电压一致。

机器内有高压，请勿擅自打开机壳，以免发生触电危险。

不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏机器。

阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭设备电源总闸。

在下列操作之前一定要将设备的交流电源线从交流供电电源拔下：

- 取下或重装设备的任何部件。

- 断开或重接设备的任何电器插头或其它连接。

非专业人士未经许可，请不要试图拆开设备机箱，不要私自维修，以免发生意外事故或加重设备的损坏程度。

不要将任何液体洒在设备上或其附近。

按下6秒

“台式电脑、手提电脑、数码展台”指示灯点亮

“点击需要学习的红外按键

投影\电视机遥控器发射头对正中控IR接收窗口

蓝色灯点亮

学习完成后再次按下6秒

ID设置开关：1、2位在开的位置，第3位在关的位置，此时中控选择的投影机232控制代码为“日立品牌”

当把第4位ID设置开关拨在关的位置，此时中控选择一键开机功能，即：按下系统开机时中控自动把屏幕降下、自动延时6秒发投影机开机代码